Преимущества цифровых (интеллектуальных) датчиков вибрации.

1 Обеспечивают функциональные возможности аналоговых датчиков при повышении надежности работы и достоверности измерений при прежней или меньшей стоимости измерительного канала.

2 Возможна настройка в условиях эксплуатации.

3 Наличие выходов 4…20 мА позволяет провести поэтапную модернизация систем виброконтроля с аналоговыми измерительными каналами на системы с  цифровыми каналами передачи данных. При замене аналоговых датчиков на цифровые не требуется дополнительных кабельных линий.

4 Уменьшение номенклатуры датчиков. Позволит уменьшить затраты на ЗИП.

Дополнительные возможности интеллектуальных датчиков:

1 Цифровой интерфейс стандарта IEA RS-485 (протокол Modbus RTU) для создания систем измерения с цифровыми линиями передачи данных.

2 Независимые измерительные каналов в двухканальных датчиках, с возможностью измерения геометрической суммы вибрации по двум каналам.

3 Измерение числа оборотов, формирование фазовой метки.

4  Перенастройка на другие диапазоны измерений, марки стали.

5 Переключение режимов измерений, фильтров.

6 Запись в буфер и передачу в фоновом режиме сигналов мгновенного значения для вибродиагностики с частотой дискретизации до 25 кГц.

7 Аналоговый выходов мгновенного значения сигнала (выход напряжения 0…5 В), обеспечивает возможность сбора данных для вибродиагностики в аналоговых системах.

8 Контроль обрыва первичного преобразователя, самотестирование.

9 Общепромышленное исполнение и взрывозащищенные исполнения с маркировкой взрывозащиты 1Ex[ib]mIIBТ6 и 1Ex[ib]dIIВT6.

10 Одноканальный вариант.

11 Широкий диапазон напряжения питания (18…36 В).

12 Обеспечение защиты от индустриальных помех радиочастотного диапазона.

13 Полная гальваническая развязка: вход-выход, входов и выходов с питанием и корпусом.

| Таблица 1 Соответствие обозначений при замене датчиков виброскорости ДВС ИКЛЖ.402248.004 датчиками ДВС-И ИЦФР.402248.002 |
| --- |
| № | Обозначение датчика виброскорости ДВС | Обозначение датчика виброскорости ДВС-И |
| 1 | ДВС ИКЛЖ.402248.004 ПН1/ПЭ1,ПЭ2/2L* | ДВС-И ПН3/ПЭ1,ПЭ2/L*/25/Ф3/12 |
| 2 | ДВС ИКЛЖ.402248.004 ПН2/ПЭ1,ПЭ2/2L* | ДВС-И ПН3/ПЭ1,ПЭ2/L*/25/Ф3/12 (5мА) 1 |
| 3 | ДВС ИКЛЖ.402248.004 ПН3/ПЭ1,ПЭ2/2L* | ДВС-И ПН3/ПЭ1,ПЭ2/L*/40/Ф3/12 |
| 4 | ДВС ИКЛЖ.402248.004 ПН4/ПЭ1,ПЭ2/2L* | ДВС-И ПН3/ПЭ1,ПЭ2/L*/40/Ф3/12 (5мА) 1 |
| В обозначениях ДВС и ДВС-И коды и количество жгутов L*, а также преобразователей электродинамических ПЭ* должны быть одинаковы. |

| Таблица 2 Соответствие обозначений при замене датчиков виброперемещения ДВП ИКЛЖ.402248.003 датчиками ДП-И ИЦФР.402248.001 |
| --- |
| № | Обозначение датчика виброперемещения ДВП | Обозначение датчика ДП-И |
| 1 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН1/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/250/-/Ф3/2В/марка стали (СКЗ) 1 |
| 2 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН2/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/250/-/Ф3/2В/марка стали (СКЗ) 1 |
| 3 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН3/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/250/-/Ф3/2В/марка стали |
| 4 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН4/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/250/-/Ф3/2В/марка стали (5мА) 1 |
| 5 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН5/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/250/-/Ф3/2В/марка стали |
| 6 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН6/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/250/-/Ф3/2В/марка стали |
| 7 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН7/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/250/-/Ф3/2В/марка стали |
| 8 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН9/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/500/-/Ф3/2В/марка стали |
| 9 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН10/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/75/-/Ф3/2В/марка стали |
| 10 | ДВП ИКЛЖ.402248.003 ПН11/2ПВ*/2L* (марка стали) | ДП-И ПН3/2ПВ*/2L*/-/125/-/Ф3/2В/марка стали |
| В обозначениях ДВП и ДП-И коды и количество жгутов L* (например, L3), а также преобразователей вихретоковых ПВ* (например, ПВ29) должны быть одинаковы. |

| Таблица 3 Соответствие обозначений при замене датчиков осевого сдвига ДОС ИКЛЖ.402218.003 датчиками ДП-И ИЦФР.402248.001 |
| --- |
| № | Обозначение датчика осевого сдвига ДОС | Обозначение датчика ДП-И |
| 1 | ДОС ИКЛЖ.402218.003 ПН2/ПВ*/L* (марка стали) | ДП-И ПН4/ПВ*/L*/0,35-2,35/-/-/-/1;-/марка стали |
| 2 | ДОС ИКЛЖ.402218.003 ПН3/ПВ*/L* (марка стали) | ДП-И ПН4/ПВ*/L*/0,35-2,35/-/-/-/1;-/марка стали |
| В обозначениях ДОС и ДП-И коды и количество жгутов L* (например, L3), а также преобразователей вихретоковых ПВ* (например, ПВ29) должны быть одинаковы. |

1 Датчик с указанным параметром изготавливается по специальному заказу